1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, предназначены для аварийного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, указателей аварийных выходов и путей эвакуации. Время переключения питания 1с. Время зарядки 20-25 часов.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного света.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по              ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |
| Срок службы акамуляторной батареи светильников, лет, не менее | 1,5 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры приведены в таблице.

| Артикул | Мощность, Вт | Тип рассеивателя | Габариты светильника, мм | Тип крепления | Время работы, ч высокий/низкий режимы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EНP2-01 | 2 | Прозрачное акриловое стекло с пиктограммой | 365х208х45 | Подвешиваются к потолку на стальных тросах | 1,5 |
| EНP3-02 | 3 | Прозрачное акриловое стекло с пиктограммой | 351х145х24 | Подвешиваются к потолку на стальных тросах | 1,5 |
| EНР6-06 | 5 | Оптический поликарбонат | 79х88х328 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 6/12 |
| EHP7-07 | 6 | Оптический поликарбонат | 79x70x652 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 10/30 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА  К  УСТАНОВКЕ,  УСТАНОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоедините сетевые провода к соответствующим выводам, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Прикрепите потолочную чашу подвеса к потолку. Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание.

5.4 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АЛ33.В.00066)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев с даты изготовления. Срок службы аккумуляторной батареи не менее 12 месяцев.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 29-65-65

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии ЕНР2-01, EHP3-02, EHP6-06, EHP7-07 - АВАРИЙНЫЕ

ПАСПОРТ